Task Scheduling
in
Wireless Sensor Networks
Îndrumători: prof. dr. Ing. Nicolae Țăpuș
asist. drd. Ing Dan Ștefan Tudose
Student: Andrei Voinescu
Iulie 2009

---
Cuprins
- Rețeli de senzori fără fir
- Cercetări similare
- Platformă
- Modelarea problemei
  - Metrici
  - Algoritmi
- Planificare
  - Planificare statică
  - Aproximare a planificării
  - Planificare dinamică
- Demonstrație

---
Rețele de senzori fără fir
- Formate din noduri cu:
  - Raza de comunicare mica
  - Putere de procesare redusa
  - Consum redus
- Gateway

---
Aplicații rețele de senzori fără fir
- Industriale
- Militare
- Automatizarea locuințelor
- Agricultură inteligentă / alarmă dezastre
- Monitorizare Sănătate

---
EcoMapS
- Aplicație împărțită în task-uri
  - Graf direcționat aciclic de dependențe
- Model simplificat al comunicării în rețea
  - Nodurile grupate în zone cu singur pas
- Constrângeri de timp și energie

---
Platforma Hardware
iuf

---
Platforma Software: Contiki
- Specializat pe rețele senzoriale
- Sistem de procese multi-tasking colaborativ
  - Corutine in C după Simon Tatham
  - Duff's Device
- Stiva de comunicație uIPv6 (6lowPan)
- Abstractizare comunicație (protosockets)
- Nivel de abstractizare hardware

---
Procese în Contiki
PROCESS_THREAD(example_psock_server_process, ev, data)
{
  PROCESS_BEGIN();
  tcp_listen(HTONS(1010));
  while(1)
  {
    PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event);
    if(uip_connected())
{
      PSOCK_INIT(&ps, buffer, sizeof(buffer));
      while(!(uip_aborted() || uip_closed() || uip_timedout()))
  {
 PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(ev == tcpip_event);
   handle_connection(&ps);
      }
 }
    }
  PROCESS_END();
}

---
Consumul de energie în WSN
- Componenta dominantă este comunicația radio
  - Reducerea razei de comunicare
  - Reducerea cantității de date transmise
  - Reducerea timpului cât este activ modulul radio
- 1 instrucțiune executată de 3 ori mai puțin ca un bit transmis
- Scopul planificării este maximizarea vieții rețelei
  - Minimizarea comunicațiilor
  - Încărcarea nodurilor cu cea mai multă baterie

---
Metrici
- Folosite în decizia de planificare:
  - Cantitatea de energie rămasă
  - Compatibilitatea sarcinii cu nodul
  - Încărcarea procesorului
- Folosite pentru evaluarea vietii rețelei
  - Măsurarea tensiunii sursei și curentului din sursă

---
Modelarea problemei
- Scopul este maximizarea vieții rețelei
- Aplicație:
  - Este formată din task-uri
  - Task-urile sunt interdependente
  - Dependențele au un cost asociat comunicării
2
4
5
1
3
12
10
4
8
7

---
Modelare problemei (II)
Problema este gasirea unei împărțiri pe noduri care minimizează comunicarea, ținând cont și de restul constrângerilor
Nod 1
Nod 2
2
4
5
1
3
Nod 3
12
10
4
8
7

---
Tăietura (s,t)
- Partiționare a vârfurilor cu suma costurilor muchiilor minimă și care desparte nodul sursă de nodul destinație
- Poate fi extinsă la mulțimi cu surse și destinații
- Problema echivalentă cu fluxul maxim
t
s

---
Min k-cut
- Se bazează pe tăieturi (s,t):
  - Se genereaza posibilitățile de mulțimi:
    - s cu k-1 elemente daca k este impar
    - s cu k-2 pentru k par
    - t cu k-1 elemente
  - Se face o tăietură (s,t) pentru fiecare
  - Mulțimea rezultată care conține s este finală
  - Mulțimea care conține t este tăiată în k-1 părți
- O(nk )
2

---
Constrângeri
- Comunicație minimă între noduri
- Încărcare cu sarcini în funcție de baterie
- Compatibilitatea sarcinilor cu nodul
- Multiplicitatea sarcinilor în cadrul aplicației
  - Pe un singur nod
  - Pe toate nodurile compatibile
  - Pe câte noduri este necesar

---
Algoritm aproximare
- Arbori Gomory-Hu
- Se elimină cele mai mici k-1 muchii din arbore
- Se obțin cel puțin k componente
b
c
a
b
f
2
2
a
d
2
c
e
f
e
d
10
8
3
        7
        5
3
4
4
18
17
13
15
14

---
Variantă dinamică
- Variantă Greedy
  - Nu se modifică decât execuția sarcinii de adăugat/scos
  - Se caută variantă care minimizeaza consumul adăugat rețelei
- Recalculare:
  - Se recalculează planificarea, eventual cu algoritmul aproximativ

---
Demonstrație
- 3 noduri:
  - 2 AVR Raven
  - 1 Sparrow Power
- 6 task-uri:
  - Măsurare temperatură
  - Măsurare curent
  - Detecție temperatură mare
  - Detecție curent mare
  - Alarmă scurt-circuit
  - Alarmă temperatură mare

---
Alocarea pe noduri
- Cost transfer amortizat
  - 100 pentru transmisiuni constante
  - 10 pentru transmisiuni rare
  - 2 pentru transmisiuni foarte rare
- Afinitate noduri
  - Măsurare curent doar pe Sparrow
  - Temperatura doar de pe Raven
  - Speaker doar pe Raven

---
Concluzii
- Graful de dependențe modelează bine comunicația între task-uri
- Greu de evaluat cu modulul radio activ tot timpul
- În conjuncție cu programarea comunicației în timp poate da rezultate bune